Шинель форменная кадет

Изделие полуприлегающего силуэта с двубортным запахом.

Спинка со швом, на спинке по линии талии фигурный хлястик, обработанный подкладочной тканью, крепится на 2 пуговицы гербовые диаметром 22 мм. Под пуговицы настрочены фигурные паты, выходящие из рельефов спинки.

По центру спинки глубокая встречная складка, от горловины застрочена на 10 см и от линии талии к низу на 25 см. Внутри складки по низу изделия закрытая шлица, обработанная обтачками. Высота шлицы 30 см, по периметру шлицы отделочная строчка 3 см.

Полочка двубортная с большими лацканами, застегивается на 5 крючков. На правой полочке крючки закрепляются на изделии маленькими деталями из основной ткани. На левой полочке по центру 5 пуговиц гербовых диаметром 22 мм.

Полочка продублирована специальной плотной клеевой на ткани ниже линии бедра. На полочке прорезные карманы, обработанные настрочными листочками – мешковины карманов из бязи. Крой полочки без бокового шва, переходит в рельеф спинки, по линии бокового шва вытачка.

Рукав двухшовный втачной, заканчивается широкой манжетой. По линии притачивания манжеты к рукаву двойная отделочная строчка.

В изделии есть плечевые накладки, по линии оката проложены ватиновые усилители. Воротник втачной отложной. Воротник, борта и листочки отстрочены двойной отделочной строчкой.

Подкладка изделия состоит из подкладочной ткани и ватина. Длина подкладки выше шлицы на 7 см.

Изделие изготовлено из сукна шинельного черного цвета.

Подкладочная ткань могилевская 8S-55 черного цвета.

Ватин полушерстяной.

Клеевая ткань межпрокладка ВS2/ 90.

Бязь х/б черного цвета.

Нитки 45ЛЛ черные.

Крючки металлические шинельные 5 штук.

Пуговица гербовая диаметром 22 мм металл «серебро» 7 штук.

Плечевые накладки сложные.

# Шапка зимняя форменная

Зимняя шапка кадета состоит из 2-х частей:

- наружная часть, сшитая из шерстяного шапочного сукна черного цвета;

- внутренняя часть – колпак для придания формы шапка и меховые козырь и ушки.

Наружная часть шапки состоит из колпака, ушек и козыря. Шапочка из сукна укрепляется ватином, а для придания ей формы в ушки и козырь прокладывается спанбонд.

Внутренний колпак зимней шапки имеет 4 составляющие: спанбонд, бортовка, ватин, подклад. Все эти составляющие прошиты между собой. Из них шьется жесткий и теплый колпак, к которому пришиваются меховые ушки и козырек.

Наружная и внутренняя части шапки сшиваются между собой, при этом на концы ушек вшивается тесьма для завязок.

В козырь готовой шапки вставляется форма из электрокартона.

Шапка натягивается на деревянную форму, отпаривается утюгом для придания формы суконной части.

- Трикотажное ворсовое полотно черного цвета. Рисунок В-83.

- Сукно шапочное черное.

- Бортовка 100% х/б.

- Ткань подкладочная могилевская 8S 55 черного цвета, 100% полиэстер.

- Ватин полушерстяной.

- Спонбонд.

- Нитки черные 45ЛЛ.

- Электрокартон.

## Куртка зимняя кадет с меховым воротником и съемной подстежкой

Изделия прямого силуэта с центральной застежкой «молнией», с ветрозащитной планкой. На планке кнопки. Куртка с утепленным съемным капюшоном. Стенка цельная без среднего шва; к спинке притачивается кокетка, линия плечевого шва переходит на полочку. На полочке двойные прорезные карманы с листочкой и молнией. Место обработки кармана с изнаночной стороны и листочка дублируются флизелином. На левой полочке под планкой внутренний карман из ткани верха.

Рукав одношовный, заканчивается манжетой, в которую проложена эластичная тесьма шириной 4 см. Манжета регулируется с помощью хлястика с застежкой «велькро».

На верхней части рукава по центру пришиваются нашивки кадетского корпуса. К основному воротнику куртки пристегивается воротник из искусственного меха, который крепится к горловине молний, а к основному воротнику на 5 пуговиц.

Низ куртки регулируется эластичным шнуром и фиксаторами по боковым швам.

Съемный утепленный капюшон с козырьком пристегивается к куртке на планку под воротником тремя кнопками.

Объем капюшона регулируется эластичным шнуром. Регулировка капюшона позволяет надевать его на шапку. На капюшоне удобная застежка «велькро».

Подклад изделия изготовлен из стеганого полотна (подкладочная ткань простегана с синтепоном). Между подкладом и верхом изделия проложена ветрозащитная ткань для защиты от влаги и ветра.

К подкладу куртки пришиты молнии для пристегивания утепленной подстежки. На полочках подклада 2 накладных удобных кармана для сотового телефона и документов.

Утепленная куртка легко трансформируется в ветровку.

Подстежка прямого силуэта с центральной застежкой-молнией.

Горловина подстежки обработана воротником из трикотажного полотна.

Рукав подстежки одношовный длинный; по низу рукава 2 прорезных петли для пристегивания к основному изделию.

В горловину спинки со стороны подклада крепится пата с прорезной петлей, по подборту подстежки вшиты молния для пристегивания к основному изделию.

Куртка изготовлена из ткани плащевой «Грета», гладкокрашеной, прочной окраски. 53% хлопка, 47% полиэфира. Ткань черного цвета.

Подкладочная ткань могилевская 8S-55 черного цвета.

Ветрозащитная ткань.

Утеплитель синтепон в куртке поверхностная плотность 200 г/м2, а в подстежке 150 г/м2.

Мех – трикотажное ворсованное полотно черного цвета.

Молния центральная траковая 2-х бегуновая №8 черного цвета.

Молния в воротник спиральная разъемная черного цвета.

Молния в карман спиральная №5.

Кнопки металлические диаметром 15 мм.

Пуговицы пластмассовые диаметром 17 мм.

«Велькро» черного цвета шириной 2,5 см.

Нитки черного цвета 45 ЛЛ.

Эластичный шнур черного цвета.

## Погоны кадетские

Погон кадет состоит из 3-х частей.

Черная часть – нижняя. Она непосредственно крепиться к форме кадета. Представляет собой жесткую картонную форму, обтянутую черной бязью.

Белая часть – также форма из электрокартона, обтянутая белой бязью.

Черная и белая части сшиваются между собой. На белую картонку нашивается малиновая суконная часть, на которой с помощью компьютера вышиты знаки отличия.

На заостренную часть погона с помощью ножки из стальной проволоки крепится серебреная пуговица.

Пуговица гербовая, металл «серебро» диаметром 12 мм.

- Электрокартон.

- Бязь белая х/б, бязь черная х/б.

- Малиновое сукно прочной окраски, малоусадочное утверждено Министерством обороны РФ. 94% шерсти, 6% полиэстер.

- Нитки шелковые желтого цвета №33.

## Фуражка кадетская

Фуражка кадетская форменная состоит из околыша, тульи, донышка круглой формы и макового козырька. Шьется она из ткани черного цвета. Околыш малинового цвета – из чистошерстяного приборного сукна.

Между околышком и тульей, а также между тульей и донышком проложен белый атласный кант.

С внутренней стороны фуражки пришивается подклад из черной подкладочной ткани на донышко которого по центру пришит ромб из винилискожи черного цвет с размерником.

Под подкладом, для придания устойчивости и формы фуражки вшита двойная стойка из бортовки с нашитыми на нее картонными лекалами. На стойку крепится налобник из жесткого электрокартона в который вставлены полоски плоской стальной проволоки.

В край между дном и тульей вшита суконная бейка для придания жесткости краям фуражки. Также в дно вставлена стальная пружина.

Малиновый околышек фуражки согласно размеру головы укреплен электрокартоном и отстрочен в край широкой отделочной строчкой.

Козырек из лака черного цвета пришит к околышку вместе с декоративной планкой из черной винилискожи.

Снаружи на околышек фуражки по центру крепится кокарда кадетская и на 2-х пуговицах лаковый черный ремешок.

- Ткань п/ш черная, утверждена для применения Министерством обороны РФ. Состав: 40% шерсти, 60% лавсан. Малоусадочная, прочной окраски.

- Малиновое сукно прочной окраски малоусадочное, утверждено для применения Министерством Обороны РФ. Состав: 94% шерсти, 6% полиэстер.

- Ткань подкладочная могилевская 8S-55, черного цвета. Состав: 100% полиэстер.

- Бортовка 100% хлопок.

- Синтепон 100 г/м2.

- Винилискожа.

- Электрокартон.

- Кант белый.

- Нитки: черные 45 ЛЛ, белые 45 ЛЛ, малиновые 45 ЛЛ.

- Кожа лаковая искусственная черного цвета.

## Сорочка форменная

Изделие прямого силуэта с центральной бортовой застежкой на пуговицы.

Спинка без среднего шва, на спинке двойная кокетка, под которой расположены два защипа. Плечевые швы смещены на полочку на 2 см.

На полочке 2 накладных кармана с фигурными клапанами на пуговице. На карманах защипы, отсточенные на 0,1 см.

Рукав двухшовный, низ рукава обработан манжетой, застегивающейся на одну пуговицу. На рукаве два защипа, застежка рукава обрабатывается притачной узкой планкой. Воротник отложной с отрезной стойкой.

Все детали воротника, манжеты и клапаны дублируются.

В пояс изделия прокладывается три ряда эластичной бельевой тесьмы.

Сорочка изготовлена из сорочечной ткани.

Детали изделия дублируются клеевой на ткани для воротников – эластичный бельевой шнур шириной 1 см.

Пуговица пластмассовая диаметром 8 мм.

Нитки 45 ЛЛ.

## Брюки кадетские форменные

Брюки прямые, классические с подкладом в передней части брюк, с боковыми карманами.

По боковому шву брюк расположены лампасы из сукна малинового цвета шириной 2,5 см.

Пояс притачной, обрабатывается корсажной лентой. На поясе пять шлевок. Застежка брюк – молния. Карманы с подкройным бочком. Мешковины кармана брюк выполнены из бязи. Пояс брюк, вход в карман, откосок, гульфик брюк дублируются флизелином.

Брюки выполнены из п/ш ткани 40% шерсти, 60% лавсана прочной окраски, малоусадочной. Ткань черного цвета, рисунок, «диагональ» утверждена для применения Министерством обороны РФ.

Сукно шерстяное приборное 94% шерсти 6% ПА малинового цвета прочной окраски, малоусадочное.

Сукно утверждено для применения Министерством обороны РФ.

Ткань подкладочная могилевская 8S-55 черного цвета 100% полиэстер.

Нитки черные 45 ЛЛ.

Нитки малиновые 45 ЛЛ.

Бязь черная 100% хлопок.

Корсаж перфорационный черного цвета.

Флизелин 2010 F.

## Куртка кадет повседневная

Куртка кадет повседневная прямого силуэта. На притачном поясе с центральной застежкой на пуговицы (в количестве 7 штук).

Спинка без среднего шва, с кокеткой; кокетка обработана подкладочной тканью. На спинке по линии соединения с кокеткой, расположены два защипа для свободы движения. По низу кокетки отделочная строчка 0,1 см.

Полочка с кокеткой, под кокеткой расположены накладные карманы с клапанами, клапаны фигурные, застегиваются на пуговицу.

На накладном кармане проложены две отделочные строчки.

Рукав рубашечного покроя, двухшовный; по низу обработан манжетой, застегивающейся на две пуговицы. Манжета отстрачивается двумя строчками 0,1 см и 0,5 см. На рукаве два защипа. На верхнюю часть рукавов по центру настрачиваются нашивки кадетского корпуса.

Воротник отложной на верхней части воротника – стойка. По краю воротника, лацканов, бортов, кокетки, карманов и клапанов отделочна строчка 0,1 см. В боковой части пояса проложена эластичная тесьма шириной 4 см. Пояс отстрачивается двумя параллельными строчками, также как на манжете.

Куртка выполнена из п/ш ткани: 40% шерсти; 60% лавсана. Ткань черного цвета, прочной окраски, малоусадочная. Ткань п/ш утверждена для применения Министерством обороны РФ.

Воротник, карманы, клапаны, борта, манжеты, пояс (частично), продублированы тканью межпрокладка (ВS2/90).

В обработке кокетки спинки используется подкладочная ткань черного цвета могилевский 8с 55.

Пуговицы использованы гербовые, металл «серебро», диаметром 12 мм.

Нитки черного цвета 45ЛЛ.

Полукомбинезон утепленный

Полукомбинезон прямого силуэта с центральной застежкой-молнией и регулируемыми бретелями. Полукомбинезон утепленный, с высоким поясом, пояс с двумя пуговицами, на поясе расположены 4 двойные шлевки для ремней разной ширины.

В боковой части пояса проложена эластичная тесьма шириной 3 см. На передней половинке брюк накомнники, есть боковые карманы, подрезной бочок кармана переходят в мешковину и изготовлен из ткани верха. Пояс в области задней половинки брюк фигурный, переходящий в бретели, начало бретели – эластичная тесьма.

Бретели регулируются фастексами.

Подкладка брюк изготовлена из простеганных подкладной ткани и синтепона. В пояс брюк вставлен утеплитель – синтепон.

Внутренняя часть низа брюк обработана мирской обтачкой из ткани верха. Боковой шов, шов сиденья отстрачиваются отделочной строчкой на 0,1 см.

По линии притачивания пояс отстрачивается двумя параллельными строчками 0,1 см и 0,5 см, также отстрачиваются наколенники.

Полукомбинезон изготовлен из ткани Оксфорд КМФ зеленого цвета, воздухонепроницаемой, водонепроницаемой; с внутренней стороны покрытие из полиуретана. Состав: 100% ПЭ, поверхностная плотность 190 г/м2.

Утеплитель: синтепон, поверхностная плотность 150 г/м2.

Подкладочная ткань могилевская артикул 8S-55 черного цвета.

Нитки черные 45ЛЛ.

Нитки зеленые 45ЛЛ.

Молния стиральная №5 хаки.

Фастексы пластмассовые.

## Галстук

Изделие с жестким фиксированным узлом и застежкой сзади на крючок. Обхват галстука регулируется по шее эластичной тесьмой и пряжкой.

Галстук изготовлен из ткани п/ш черного цвета 40% шерсти 60% лавсана, малоусадочной, прочного крашения.

Резина бельевая шириной 1 см черного цвета.

Крючок металлический.

Нитки черного цвета 45ЛЛ.

## Мундир  кадет

Изделие полуприлегающего силуэта с центральной застежкой на пуговицы, на подкладе.

Спинка со средним швом.

На полочке вытачка; бочок, переходящий на спинку. По борту левой полочки проложен кант (из сукна малинового цвета) переходящий в раскеп.

Рукав втачной, двухшовный. Низ рукава заканчивается манжетой. По верхнему краю манжеты, переходящий в локтевой шов рукава, проложен кант из сукна малинового цвета шириной 0,2 см. На верхней части рукавов по центру настрачиваются нашивки кадетского корпуса.

Воротник – стойка: верхний воротник из сукна малинового цвета, нижний воротник из основной ткани. На верхний воротник нашиваются галуны из серебряной тесьмы (ширина тесьмы 1,2 см). Воротник застегивается на металлический крючок.

По линии оката рукава пришит подокатник из синтепона, по линии проймы пришивается плечевая накладка.

Полочка, борт, верхняя часть спинки, верхний и нижний воротник, манжеты, а также низ всего изделия продублированы тканью межпрокладка. По борту готового изделия проложена отделочная строчка 0,5 см.

На подкладе левой полочки выполнен прорезной карман с листочкой.

Мундир изготовлен из п/ш костюмной ткани рисунок «диагональ» 67% шерсти, 33% лавсана прочной окраски, малоусадочной. Ткань российского производства черного цвета утверждена для применения Министерством обороны РФ.

Для дублирования использована ткань межпрокладка ВS2/90.

Подкладка изготовлена из подкладочной ткани могилевской черного цвета артикул 8S-55.

Сукно приборное малинового цвета 94% шерсти, 6% ПА, прочной окраски, малоусадочное.

Сукно российского производства, утверждено для применения Министерством обороны РФ.

Пуговицы гербовые (6 штук) металл «серебро», диаметр 22 мм.

Нитки черные 45ЛЛ.

Мононить 37 км.

## Куртка утепленная с меховым воротником

Изделие прямого силуэта на притачном поясе с центральной застежкой молния, с ветрозащитной планкой. На планке кнопки. Куртка с утепленным съемным капюшоном. Спинка цельная без среднего шва.

На полочке двойные прорезные карманы: с листочкой и на молнии. Место обработки  кармана с внутренней стороны и листочка дублируются флизелином.

Под планкой, на левой полочке, внутренний карман из ткани верха.

Рукав одношовный, заканчивается манжетой, в которую проложена эластичная тесьма шириной 4 см. В верхней части рукава по центру пришиваются нашивки кадетского корпуса.

По горловине куртки с внутренней стороны изделия пришивается воротник-стойка из трикотажа.

К основному воротнику куртки пристегивается воротник из искусственного меха: к горловине куртки на молнию, а к основному воротнику на пять пуговиц.

Съемный утепленный капюшон с козырьком пристегивается к куртке на планку под воротником тремя кнопками. Объем капюшона регулируется кулисой, это позволяет надевать его на шапку.

Пояс куртки состоит из трех частей: 2 частей полочки и основной части, по которой проложена эластичная тесьма. По краю пояса отделочная строчка 0,1 см, через 2 см параллельно вторая строчка, закрепляя эластичную тесьму. Таким же образом выполнены работы на манжете.

По планке, воротнику, капюшону и по поясу отстрачиваем двумя параллельными строчками 0,1 см и 0,5 см.

Куртка выполнена из ткани Оксфорд КМФ зеленого цвета, воздухо- и водонепроницаемой с внутренней стороны покрытие из полиуретана. Состав 100% ПЭ, поверхностная плотность 190 г/м2.

Утеплитель синтепон 300 г/м2.

Подкладочная ткань могилевская артикул 8S-55 черного цвета.

Мех: полотно ворсовое трикотажное черного цвета рисунок В-83 производство ОАО «Белфа».

Молния центральная – траковая с двумя бегунками черного цвета №8.

Молния в воротник спиральная разъемная черного цвета.

Молния в карманы спиральная №5 черного цвета.

Кнопки металлические диаметром 15 мм.

Пуговицы пластмассовые диаметром 17 мм.

Велькро черное шириной 2,5 см.

Нитки черные 45 ЛЛ. Нитки хаки 45 ЛЛ.